ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление технологического оборудования автоматизированного многоярусного

паркинга башенного типа

| Вариант паркинга по количеству машиномест на ярусе (отметить) | Вариант Г |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант А |  | Вариант Б |  | Вариант В |  | Вариант Д |  |
| Вариант паркинга по конструкции | Наземный |  |
|  | Подземный |  |
|  | Наземно-подземный |  |
| Количество машиномест, всего (кратно числу мест на ярусе) |  |
| Из них количество машиномест под машины класса "Джип" (должно быть кратно числу мест на ярусе) |  |
| Грузоподъемность лифта, кг | 2500 |  |
|  | 3500 |  |
| Система управления | Автоматическая (без оператора) |  |
|  | Полуавтоматическая (с оператором) |  |
| Основные характеристики технологического оборудования |
| Скорость подъема лифта, м/с | 1 |
| Напряжение сети | 380В (3Ф) |
| Габариты машин среднего класса АхBxH, мм | 5500х2100х1800 |
| Габариты машин класса "Джип" АхBxH, мм | 5500х2200х2100 |
| Хранение автомобилей на паллетах (поддонах) |
| Система пожаротушения | Спринклерная |

Информация, которую надо учесть при заполнении опросного листа.

1. При определении общего количества машиномест в модуле следует учитывать следующее:

Модуль состоит из сборных секции. Секции могут быть 2-х ярусные и 3-х ярусные.

| Высота 2-х ярусной секции, м | Для среднего класса машин | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Для класса машин типа "Джип" | 5,6 |
| Высота 3-х ярусной секции, м | Для среднего класса машин | 7,5 |
|  | Для класса машин типа "Джип" | 8,4 |

Высота опорной секции (зона приема/выдачи автомобилей)- 3,2 м.

Высота замыкающей секции (с приводом)- 2 м.

Важно: По СНиП 21-02-99 (п. 5.50) общая высота объекта не должна превышать 28 м.

2. Грузоподъемность лифта зависит от класса автомобилей.

Если предполагается хранить а/м класса "Джип", то следует указать г/п 3500 кг.

3. Система управления.

Автоматическая- участие оператора не требуется. Автомобиль будет перемещаться в модуле по сигналу с электронного ключа. В этом случае не требуется пост оператора.

Полуавтоматическая- подразумевает участие оператора. Автомобиль может перемещаться в модуле как в автоматическом режиме, так и по команде оператора с ПУ. В этом случае требуется организация поста для оператора (кабина оператора должна соответствовать всем требованиям для длительного нахождения людей в помещении).

По результатам выбранного Вами варианта будет подготовлен Технический проект на автопаркинг(и)  для окончательного согласования. После утверждения Технического проекта будут определены сроки изготовления и стоимость технологического оборудования.

С уважением

руководитель компании "Проджект-ИИМ"

Мазенков Игорь Иванович

Контакты:   8-906-532-62-07,   project-iim@yandex.ru

Сайт компании: project-iim.ru